Информация о моделях 2005 года

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:	KLE500B

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ:		KLE500

Примечание: Несмотря на то, что информация, содержащаяся в данном издании, может быть использована для подготовки пресс-релизов, руководств по техническому обслуживанию, а также других технических и маркетинговых материалов, следует помнить, что настоящее издание предназначено исключительного для внутреннего использования.

Все приведенные данные получены в результате заводских испытаний. Возможно изменение данных без предварительного уведомления.

# СУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ МОДЕЛИ KLE500A

Изменения во внешнем облике

- Дизайн нового Kawasaki KLE500 приобрел новые черты. Теперь мотоцикл оформлен в едином стиле с остальными спортивными моделями Kawasaki.

- Новый полуобтекатель придает мотоциклу более агрессивный облик. Одними из главных внешних элементов являются фары и ветровое стекло от модели Z1000. Помимо этого, улучшено качество обработки материалов и пригонки деталей (рис. 2).

- На мотоцикле установлены стильные сигналы поворота от модели Z750.

- Панель приборов объединена с внутренним обтекателем и воздуховодами (см. раздел "Изменения в эргономике") (рис.2)

Изменения в эргономике

- Горизонтальные воздуховоды, расположенные по сторонам обтекателя, формируют "воздушную завесу", благодаря чему снижается сила ветра на высоких скоростях и повышается комфортность вождения. Такая аэродинамическая схема запатентована и применяется только на мотоциклах Kawasaki (рис. 3).

- Боковые стороны сиденья обшиты новым покрытием с повышенными сцепными свойствами, в верхней части сиденья имеется углубление. Благодаря этому при вождении в положении стоя сиденье не скользит, а при вождении сидя - обеспечивает повышенный комфорт (рис. 4)

Прочие улучшения

- В каждую из выхлопных труб вмонтирован каталитический нейтрализатор отработавших газов. Еще один нейтрализатор установлен в выпускной коллектор. В результате двигатель соответствует нормам Euro-II.

- Для балансировки колес применяются грузики из листовой стали, что позволяет избежать применения экологически вредного свинца.

# ЦВЕТА

- Титановый металлик

- Черный искрящийся металлик / искрящийся золотой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ДВИГАТЕЛЬ | KLE500-B1 |
| --- | --- |
| Тип | 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения, 4 цилиндра параллельно |
| Рабочий объем | 498 см3 |
| Диаметр/ход поршня | 74 × 58 мм |
| Степень сжатия | 9,8:1 |
| Газораспределительная система | DOHC, 8 клапанов |
| Топливная система | Карбюратор: Keihin CVK34 × 2 |
| Зажигание | Цифровое |
| Стартер | Электрический |
| Система смазки | Принудительная, масляный насос |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| Трансмиссия | 6 передач |
| Привод | Цепь |
| Главное передаточное число | 1,891 (61/23) |
| Передаточные числа: 1 передача | 2,571 (36/14) |
| 2 передача | 1,722 (31/18) |
| 3 передача | 1,333 (28/21) |
| 4 передача | 1,125 (27/24) |
| 5 передача | 0,961 (25/26) |
| 6 передача | 0,851 (23/27) |
| Общее передаточное отношение | 2,588 (44/17) |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| РАМА |  |
| Тип | Пространственная рама типа Double-cradle из высокопрочной стали |
| Ход подвески: переднее колесо | 220 мм |
| заднее колесо | 200 мм |
| Шины : переднее колесо | 90/90-21M/C (54S) |
| заднее колесо | 130/80-17M/C (65S) |
| Угол наклона оси вилки | 27˚ |
| Величина следа | 105 мм |
| Угол поворота руля (влево/вправо) | 45˚/45˚ |

| ПОДВЕСКА | KLE500-B1 |
| --- | --- |
| Передняя подвеска: Тип | 41-мм телескопическая вилка. |
| Задняя подвеска: Тип | Uni-trak c нижним креплением рычага |
| ТОРМОЗА |  |
| Передние: Тип | Один диск диаметром 300 мм |
| Суппорт | Двухпоршневой |
| Задние: Тип | Один диск диаметром 230 мм |
| Суппорт | Двухпоршневой |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |
| Полная длина | 2215 мм |
| Полная ширина | 880 мм |
| Полная высота | 1270 мм |
| Колесная база | 1510 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Высота по уровню сиденья | 850 мм |
| Сухая масса | 181 кг |
| Емкость топливного бака | 15 л |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ |  |
| Максимальная мощность | 45 л.с. на 8 300 оборотов в мин. |
| Максимальный крутящий момент | 41 Н/м на 7 500 оборотов в мин. |

Приведенные выше технические характеристики были получены при испытаниях образцов продукции в нормальных условиях. Данные сведения опубликованы с целью предоставления объективной информации о параметрах транспортного средства. Тем не менее, приведенные сведения могут быть неактуальными для некоторых образцов продукции. Компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd. оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Детали и узлы, показанные на иллюстрациях, а также их характеристики также могут отличаться в зависимости от региона поставки. Цвета также зависят от рынка.

# Text boxes

Издание 18 августа 2004 г.